## Slide 1: Session II: Beam Manipulations and Beam Diagnostics
26. 01. 09
김 근 우
DANE, POSTECH

## Slide 2: Research highlights: LPS reconstruction
Tomography 개요
  목표: n-1 차원 이미지로 n 차원 이미지 복원
  원리: 여러 각도에서의 1D 분포도 조합 → 2D 이미지 복원
① 측정값
② 목표 이미지
Scanner

## Slide 3: Research highlights: LPS reconstruction
가속기분야로 적용: 길이방향 위상공간 (LPS) 복원 연구
  여러 각도에서의 빔 분포 스캔 데이터 → Scanner → RF cavity
  RF cavity phase θn → Beam angle Φn
θ1
θ2
θ3
z
pz
Φ1
z
pz
Φ2
z
pz
Φ3
목표 이미지

## Slide 4: Research highlights: LPS reconstruction
2D 이미지 복원 방법
  결국은 예측, 적합한 해석 모델 개발 필요  행렬 계산 이용.
1D 분포도 (측정값)
목표 이미지
가중치 행렬
θ1
θ2
θ3
z
pz
Φ1
z
pz
Φ2
z
pz
Φ3
목표 이미지
1D 분포도 (측정값)
가중치 행렬
(RF cavity)

## Slide 5: Research highlights: LPS reconstruction
RF cavity 모델링 (선형 근사)
~±

## Slide 6: Research highlights: LPS reconstruction
모델링 검증 완료: 가중치 행렬 구현
추정이미지 업데이트: 반복 알고리즘 적용
  SIRT:
  SART:
  ISRA:
   찾기
Gradient Descent
Fixed-point iteration
시뮬레이션 1D 분포
근사 분포

## Slide 7: Research highlights: LPS reconstruction
Gun image 1 (On-crest)
  uniform matrix, 200번 반복, 반복시간 1분 이내.
  이미지 유사도 SSIM 99% ↑

## Slide 8: Research highlights: LPS reconstruction
Gun image 2 (Off-crest)
  uniform matrix, 200번 반복, 반복시간 1분 이내.
  이미지 유사도 SSIM 99% ↑

## Slide 9: Research highlights: LPS reconstruction
상용 library와 비교
  별도의 charge cut을 하지 않더라도 상당부분의 Noise가 억제됨.
  가중치 행렬 A에 따라 다양한 장치에 대해 적용가능.

## Slide 10: Short-term plan (~2월)
내용 정리 후 tomography 논문 작성
  Noise 성분 추가: Discretization 억제
  정규화 내용 추가: 반복 알고리즘 최적화
  반복 알고리즘 비교: 최적의 알고리즘 채택
TDC 커플러 튜닝작업 마무리
  전체 브레이징 완료 (Input-Cell-Output)
  leak test 진행 예정 (약 2주 소요 예정)
  1월 말부터 2월까지 튜닝해보며 주파수 매칭 가능여부 결정
Δfinput ~ 323 MHz
브레이징 전후 S11 변화

## Slide 11: Short-term plan (~2월)
Low alpha 측정 방법 이론/데이터 정리 후 논문작성
  Low- → ~ 수 kHz → SNR 하락 → 기존 방법 BPM 분해능 한계 → x 방향 sideband 성분 이용해서 측정
Low-alpha에서 Δx 증가
Low-alpha에서 Δz 감소

## Slide 12: Long-term plan
PAL-XFEL 측정 데이터 활용 LPS 복원
  수정필요:
  모델링 검증 및 LPS 복원 스터디 진행
  TDS로 측정된 LPS 데이터 보유

## Slide 13: Long-term plan
Tomography SC effect 고려 가능성 조사
  GPSR
  타연구분야에서의 비선형 알고리즘 스터디 후 적용가능성 결정
    수정 반복 알고리즘 (RESIRE 등)
    Weight matrix 수식
박사 연구주제 탐색: Longitudinal 빔 진단 + 물리
비선형 효과인 SC effect 반영 불가
→ 과대추정
Simulation
Neural Network