## Slide 1
25년도 수행 연구
한제환
2026.01.09

## Slide 2
-
연구 수행 내용
FEBIAD Ion Source의 성능 시험.
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리.
Sliding-type FEBIAD Ion Source 제작 및 조립
Sliding-type FEBIAD Ion Source (Offline version)의 Kr빔 인출 및 동위원소 분리.
Sliding-type FEBIAD Ion Source (Online version)의 잔류가스 빔 인출.
Off-Line Facility
연구 수행 내용

## Slide 3
-
연구 수행 내용
Forced Electron Beam Induced Arc Discharge (FEBIAD) 이온원

## Slide 4
Anod potential과 이온원 자기장 방향에 따른 Ar 빔 전류
이온원 자기장 방향에는 빔 전류가 영향을 받지 않는 것을 확인함.
Anode potential이 증가함에 따라 전자빔의 밀도가 증가하여 생성되는 Ar 빔의 양도 증가함을 확임함.
자기장의 세기가 증가함에 따라 Ar 빔 전류가 진동하는 것을 확인함.
이온원 자기장 방향과 자기장 세기에 따름 Ar 빔 전류
FEBIAD Ion Source 성능시험 이온원 자기장 특성에 따른 인출 빔 전류
-

## Slide 5
Ar beam emittance and beam current according to the extraction electrode distance
빔의 이미턴스가 인출전극이 멀어짐에 따라 감소함.
x 이미턴스는 인출전극이 75 mm 위치일 때 최소가 됨(3.6·π·mm·mrad).
y 이미턴스는 인출전극이 77.5 mm 에서 최소가 됨(3.4·π·mm·mrad).
빔 전류는 50 mm에서 최대가 됨.
50 mm와 75 mm에서의 빔 전류 차이는 3.04 ㎂.
이미턴스 차이 (x : 14.96·π·mm·mrad, y : 9.413·π·mm·mrad).
FEBIAD Ion Source 성능시험 이온원-인출전극 거리에 따른 인출 빔 특성
-

## Slide 6
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
Ar 가스 주입 후 이온화 및 인출 시험
-

## Slide 7
nature (%) | 99.6 | 0.33 | 0.06
experiment (%) | 99.6 | 0.33 | 0.08
nature (%) | 99.6 | 0.33 | 0.06
experiment (%) | 99.6 | 0.33 | 0.08
Ar의 고전리 이온인 , , 빔까지 생성됨을 확인함.
Ar 동위원소의 빔도 확인 및 자연계 비율과 일치함을 확인함.
와 같은 분자빔 생성을 확인함.
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
Ar 가스 주입 후 이온화 및 인출 시험
-

## Slide 8
Xe 동위원소(질량 128 ~ 136)가 분리됨을 확인함.
빔 이미턴스가 최소가 되는 조건에서 동위원소 분리가 더 잘됨을 확인함.
인출전극 위치에 따른 Xe 빔의 분리도
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
Xe가스 주입 후 이온화 및 인출 시험
-

## Slide 9
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
Xe가스 주입 후 이온화 및 인출 시험
-

## Slide 10
Xe 동위원소의 자연에서의 비율과 차이가 없음을 확인함.
빔까지 생성됨을 확인함.
1+ 이온 대비 2+, 3+, 4+이온이 각각 0.2, 0.1, 0.065 만큼 생성됨을 확인함.
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
Xe가스 주입 후 이온화 및 인출 시험
-
 | Abundance | Experiment
 | 0.095 | 0.082
 | 0.089 | 0.081
 | 1.91 | 1.78
 | 26.401 | 25.8
 | 4.071 | 4.09
 | 21.232 | 21.4
 | 26.909 | 27.3
 | 10.436 | 10.5
 | 8.857 | 8.890
 | Abundance | Experiment
 | 0.095 | 0.082
 | 0.089 | 0.081
 | 1.91 | 1.78
 | 26.401 | 25.8
 | 4.071 | 4.09
 | 21.232 | 21.4
 | 26.909 | 27.3
 | 10.436 | 10.5
 | 8.857 | 8.890

## Slide 11
Kr 동위원소 빔 분리를 확인함.
Kr 동위원소의 자연에서의 비율과 차이가 없음을 확인함.
빔까지 생성됨을 확인함.
Anode drain current가 증가함에 따라 이온빔의 생성이 선형적으로 증가함을 확인함.
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
Kr가스 주입 후 이온화 및 인출 시험
-
 | Abundance | Experiment
 | 0.355 | 0.286
 | 2.286 | 1.98
 | 11.593 | 11.2
 | 11.5 | 11.6
 | 56.987 | 56.7
 | 17.270 | 18.3
 | Abundance | Experiment
 | 0.355 | 0.286
 | 2.286 | 1.98
 | 11.593 | 11.2
 | 11.5 | 11.6
 | 56.987 | 56.7
 | 17.270 | 18.3

## Slide 12
Emittance | 
 | 2.97
 | 2.67
 | 2.85
Emittance | 
 | 2.97
 | 2.67
 | 2.85
Xe beam
Kr beam
Ar beam
가스 종류에 상관없이 이미턴스의 크기가 같음을 확인함.
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
가스 종류 별 인출 빔 이미턴스 측정 및 비교
-

## Slide 13
B field = Beam direction
B field = Opposite Beam direction
이온원의 자기장 방향이 빔의 x 이미턴스에 영향을 주지 않는 것을 확인함.
FEBIAD Ion Source를 통한 Ar, Kr, Xe 빔 인출 및 동위원소 분리
이온원의 자기장 방향에 따른 인출 빔 이미턴스 측정 및 비교
-

## Slide 14
FEBIAD Ion Source Schematic
New FEBIAD Ion Source
Sliding-type FEBIAD 이온원 실재모습
Sliding-type FEBIAD Ion Source 제작 및 조립
-
기존 FEBIAD 이온원은 고온에서의 팽창이 문제를 야기 시킬 수 있는 구조임. (Anode와 Cathode와의 간격이 좁음)
이를 해결하기 위해 슬라이딩이 가능하게 구조를 변경함.
기존 이온원 자석이 전자석에서 영구자석으로 변경함.
Offline 버전 : 가스라인이 있음.
Online 버전 : 가스라인이 없음.

## Slide 15
Old FEBIAD
New FEBIAD 1st heat up
New FEBIAD 4th heat up
가열 시험을 다회차 진행 후 안정적으로 transfer line과 target heater에 전압 및 전류가 인가됨.
기존 FEBIAD 이온원 보다 전력이 많이 인가됨을 확인함.
기존 이온원의 transfer line 보다 저항이 증가함.(0.0113Ω -> 0.0155Ω)
Sliding-type FEBIAD Ion Source 동작 확인
Sliding-type FEBIAD Ion Source 가열시험
-

## Slide 16
25.05.28
기존 FEBIAD 이온원과 같이 다양한 기체 빔을 생성함.
기존 FEBIAD 이온원에서 보지 못한 Cu 이온 빔도 확인함.
Sliding-type FEBIAD Ion Source (Offline version)의 Kr빔 인출 및 동위원소 분리 TiC 타겟 설치 후 이온화 및 인출 시험
-

## Slide 17
Sliding-type 이온원이 정상적으로 동작하는 것을 확인함.
Kr 동위원소와 Cu 동위원소 빔을 성공적으로 인출함.
Sliding-type FEBIAD 이온원 인출빔 mass scan(TiC + Kr gas)
-
Sliding-type FEBIAD Ion Source (Offline version)의 Kr빔 인출 및 동위원소 분리 TiC 타겟 설치 및 Kr 가스 주입 후 이온화 및 인출 시험

## Slide 18
On-line Sliding-type FEBIAD 이온원이 정상적으로 동작하는 것을 확인함.
FEBIAD 이온원에서만 볼 수 있는 기체 이온빔을 확인함.
Sliding-type FEBIAD 이온원(On-line ver.) 인출빔 mass scan(TiC)
Sliding-type FEBIAD Ion Source (Online version)의 잔류가스 빔 인출
-

## Slide 19
-
플라즈마 이온원 자기장 방향이 이온빔 인출에 영향을 주지 않은 것을 확인하였다.
플라즈마 이온원 자기장의 세기가 증가함에 따라 이온빔의 양 증가와 진동을 확인하였다.
인출전극과 플라즈마 이온원 사이의 거리가 55 mm가 일 때, 이온빔 전류가 최대가 됨을 확인하였다.
인출전극과 플라즈마 이온원 사이의 거리가 75 mm 일 때, x 이미턴스가 최소가 됨을 확인하였다.
인출전극과 플라즈마 이온원 사이의 거리가 77.5 mm 일 때, y 이미턴스가 최소가 됨을 확인하였다.
Ar, Xe, Kr 가스를 이용하여 동위원소 빔 인출을 확인하였다.
플라즈마 이온원을 통해 최대 40Ar4+, 132Xe4+, 84Kr4+ 이온빔 생성을 확인하였다.
Anode drain current에 증가함에 따라 비례하게 84Kr1+빔의 양이 증가함을 확인하였다.
가스 종류에 무관하게 빔 광학이 같다면 빔 이미턴스 크기가 같음을 확인하였다.
빔 이미턴스는 플라즈마 이온원의 자기장의 방향에 영향을 받지 않음을 확인하였다.
새로운 Sliding-type의 플라즈마 이온원을 디자인 및 제작하였다.
Off-line, On-line용 Sliding-type의 플라즈마 이온원이 정상적으로 작동하는 것을 확인하였다.
TiC 타겟이 들어있는 상태에서도 가스가 정상적으로 인입되는 것을 확인하였다.
정리

## Slide 20
-
Sliding-type FEBIAD Ion Source 특성 시험
  인출 전극 위치에 따른 빔 전류 측정 시험.
  가스 주입량에 따른 빔 전류 측정 시험.
  다양한 기체에 대한 이온 빔 특성 측정 시험.
  다양한 기체에 대한 이온화 효율 측정 시험
On-Line 시험
  잔류가스를 이용한 동작 시험.
  Off-Line Facility 에서의 특성 시험과 비교 시험.
  이후 여러 타겟(SiC, TiC)을 이용하여 동위원소 빔 인출 시험.
  양성자 빔을 이용하여 생성한 RI 동위원소 빔 인출 시험.
향후계획

## Slide 21
Sliding-type FEBIAD 이온원(On-line ver.) 인출빔 mass scan(TiC) without Electron Beam @ On-line
Sliding-type FEBIAD Ion Source at ON-line
-

## Slide 22
Sliding-type FEBIAD Ion Source at ON-line
-

## Slide 23
Sliding-type FEBIAD Ion Source at ON-line
-