## Slide 1
Test linac 과의 시너지?

## Slide 2
Test linac 과의 시너지?

## Slide 3
KLS 와의 시너지?

## Slide 4
KLS 와의 시너지?

## Slide 5
KLS 와의 시너지?  레이저 관련 연구?

## Slide 6
KLS 와의 시너지?  레이저 관련 연구?

## Slide 7
KLS 와의 시너지?  RF Gun 관련 연구?

## Slide 8
4GSR 선형가속기 테스트 시설
테스트 시설을 통한 주요 빔 파라미터 목표 값
구분 | 값
Beam energy | 4 MeV
charge | 3 nC
Repetition rate | 10 Hz
테스트 시설 구축의 필요성
2997.56 MHz 공진 주파수를 갖는 전자총, 가속관, RF 부품, klystron, modulator, LLRF 등을 개발하였으며, 이러한 장치들의 성능과 안정성을 실제 운영 조건과 유사한 환경에서 사전 검증
빔 테스트 시설 운영 목표
4GSR에서 운용될 전자총부터 첫 번째 가속관 전단까지의 시스템을 테스트 시설에서 사전 검증

## Slide 9
테스트 시설 운영 목표 및 검증 계획
테스트 항목 및 검증 내용
테스트 시설 운용 기간
유관 부서와의 일정 협의 및 4GSR 사업 진행 상황에 따라 변동
레이저 시스템
레이저는 본제품 레이저를 적용하여 싱글번치 모드와 멀티번치 모드에 대한 태스트를 진행할 예정
타 그룹과 협업
테스트 시설에서 실험 데이터를 확보하기 위해서는 진단 장치의 운용이 필수적이며, 이에 따라 진단 그룹과의 긴밀한 협업
제어 그룹과의 협업을 통해 4GSR 운용 단계에서 요구되는 제어 시스템을 테스트 시설에 선 적용할 예정
연번 | 테스트 항목 | 검증 내용
1 | Gun | 반복률: 10 Hz, 펄스 길이: 3 µs
 |  | 5 MW RF
 |  | dark current 특성
 |  | 레이저 입사 테스트 (멀티번치 기준:IR 3 mJ)
 |  | 양자효율(QE) 측정
 |  | 빔 특성 측정
2 | RF 부품 | Phase shifter 테스트
 |  | Attenuator 테스트
 |  | Circulator 테스트
3 | klystron & modulator 점검 | 반복률: 10 Hz, 펄스 길이: 3 µs
4 | LLRF & SSA 점검 | 디버깅
5 | BPRM | 빔 위치 측정, Gun Solenoid tuning feedback, energy 측정
6 | BPM | Beam 위치 측정
7 | ICT | 빔 전하 측정
8 | Timing System | 반복률: 10 Hz, 펄스 길이: 3 µs
 |  | Jitter 특성 검증
 |  | 광 케이블 거리에 따른 성능 검증
 |  | MRF 제품 성능 검증
9 | 네트워크 | 데이터 양에 따른 네트워크 부하 검증
10 | EPICS IOC, OPI | 표준안 실적용을 통한 효율성 검증
11 | Archive Appliance | PV 저장 성능 검증 및 운용 정책 수립

## Slide 10
테스트 시설 구축 장소
구축장소
포항가속기연구소 내 ATF 공간을 구축 장소로 정함. 정비를 통해 테스트 시설의 구축 공간을 확보할 예정
1 층 계략도
Laser
LCW
Modulator
control
Klystron
ATF

## Slide 11
테스트 시설 구축 장소
ATF 1층
Klystron & modulator
Laser room

## Slide 12
테스트 시설 구축 장소
ATF 1층
도파관
레이저 전송 관

## Slide 13
XFEL과의 시너지효과, 건설 전이나 지금이나 건 및 건에서 생성된 전자빔의 성능이 중요함으로 관련 연구 수행 (교육용, 연습용)
Gun 개발 및 레이저 빔 shaping r&d 수행
XFEL관련 진단장치 (6D, dispersion측정 BPM) r&d 수행
MeV- UED
: SLAC, 상하이에서 XFEL과 연계하여 우수 성과 도출 모델을 PAL에서 적용하기 위한 시작단계
: 예산적인 부분을 IBS에서 도움받아 모듈레이터, 실험챔버, 레이저, RF 컴포넌트 최신화
: XFEL에 필요한 pump-probe timing 지터 개선등 연구를 소규모에서 수행 가능
터널안을 다음에 수정할 기회가 있으면 다음과 같이 고려해 보면 어떨까 합니다.
앞쪽은 4MeV 전자빔을 활용한 빔물리, 진단, UED 연구수행. 뒤쪽은 prototype 건 테스트
Gun1 – UED 챔버-deflector (제작중인) 순서로 재배치, UED 챔버가 다목적으로 크게 만들어져 있어서 여러가지 테스트가 가능하지 않을까 합니다. 전자빔에너지는 최대 4MeV 정도 예상되지만, charge를 낮추면 유의미한 결과를 낼 수 있지 않을까 합니다.
Gun2 (새로 제작, cavity design, cathode변경등) 연구, 1차적인 성능 확인 후 앞쪽으로 옮겨서 빔 실험
소장님 업무 보고 초안 마련 시 민창기 박사님과의 논의 내용:
 IBS 이효철 교수님 그룹이 나가심에 따라 수정 필요